###### Sprievodná správa

| Názov stavby | : Oceľová montovaná hala |
| --- | --- |
| Súčasťou stavby nebudú | : Prípojky elektro,,kúrenie,plyn,voda,kanalizácia |
| Miesto stavby | :ul. Štadiónová , č.p. 1013/6,Cífer |
| Charakter stavby | : Novostavba |
| Stavebník | : Obecný úrad,Nám.A.Hlinku 31,91943 Cífer |
| Projektant | : Ing. Marián Rímeš, Pri vinohradoch 165, 831 06 Bratislava |
| Dátum | : 02/2020 |
| Dodavateľ stav. prác | : Stavba bude realizovaná svojpomocne |
| Stavebný dozor | : Ing.Pančík |
| Doba výstavby | : Do troch mesiacov od vydania stavebného povolenia |
| Zastavaná plocha | : 201, m2 |
| Obostavaný priestor | : 872,50m3 |
| Úžitková plocha | : 178,70m2 |
| Prehľad užívateľov | : Užívateľom stavby bude Obecný úrad Cífer |
| Skúšobná prevádzka | : Skúšobná prevádzka nie je potrebná |
| Účel projektu | : Projekt zmena stavby pred dokončením |

Odborný odhad nákladov   : 47 500 € (mil.Sk)

Súhrnná technická správa

B. Východzie podklady:

Požiadavky z rokovania s investorom,výzva OU a  súvisiace STN.

C. Navrhované urbanistické, architektonické a stavebnotechnické riešenie stavby:

Montovaná oceľová hala  v Cíferi bude  na ulici Štadiónovej. Objekt sa nachádza v areále Zberného dvora,ktorý prevádzkuje Obecný úrad v Cíferi.Bude ležať na       parcele č.1013/6 katastrálnej mapy.Hala  bude jednopodlažná so sedlovou strechou so sklonom 8°.Výška hrebeňa cca  +4,67m.Hala je rámová konštrukcia s modulmi stĺpov v pozdĺžnom smere 5,75m+2x4,25m +5,75m  s celkovou dĺžkou 20,0m a s rozpätím stĺpov 10m.Hala bude nezateplená oplechovaná pozinkovaným plechom .Zo zberného dvora bude prístupná dvoma oceĺovými vrátami 4,0m x3,2m.Každé z vrát budú  prechodné cez jednokrídlové dvere 900/2000m,ktoré budú podobne ako halové vráta otváravé von z haly.Zároveň nová hala v modulr 4-5 bude prepojená aj spôvodnou halou postavenou v roku 2015

Stavba bude napojená na elektro(viď.profesia elektro).Všetky ďažďové vody zo strechy objektu budú zvedené na terén v rámci areálu zberného dvora.

D. Vplyv stavby na životné prostredie:

Výstavba a užívanie  objektu nebude zhoršovať kvalitu životného prostredia. Pri jej prevádzke nevzniknú žiadne škodlivé látky. Odpad, ktorý bude vznikať prevádzkou objektu, bude likvidovaný podľa platných zákonov a predpisov.

E. Protipožiarne zabezpečenie stavby

Z hľadiska požiarnej ochrany  je oceľová  hala ako   samostatne stojaci objekt s polu s halou postavenou v roku 2015,  opláštený   plechovou krytinou . K zastavenému pozemku je prístup z miestnej     komuni kácie.

F. Napojenie stavby na inžinierske siete a bilancia spotreby :

Rozvod el. energie

Viď diel  – elektroinštalácia, bleskozvod.z projektu PSP 03/2018

Kanalizácia

Neobsahuje

Zásobovanie vodou

Neobsahuje

Teplo a palivá

Neobsahuje

G. Zabezpečenie starostlivosti o životné prostredie:

Prevádzka v hale ,ktorá bude slúžiť ako sklad  pre potreby OU (stavebný material ,drobná technika na údržbu verejnej zelene a pod.)nebude nepriaznivo vplývať na životné prostredie. Objekt je navrhnutý tak, aby nedochádzalo k  likvidácii, resp. poškodeniu zelene. Očakávané čiastkové krátkodobé narušenie prostredia v súvislosti s realizáciou stavby sa prejaví vyšším stavebným hlukom. Tento vplyv sa bude zmierňovať vhodnými organizačnými opatreniami.

Odpad zo stavby bude zaradený do nasledovných kategórií podľa Katalógu odpadov.

200301 Odpad podobný domovému odpadu z obce – odpad O

170904 Stavebná suť a ostatný stavebný odpad neznečistený škodlivinami O,cca 1,5m3           .      bude uložený do kontajnera na Zbernom dvore ako bežna stavebná suť.

170203 Plasty O ,  PE cca 25 kg bude umiestnený do kontajnera  na skládke odpadov v Zbernom dvore

H. Uskutočnenie stavby:

Stavbu bude stavebník realizovať svojpomocne. Stavenisko bude zariadené tak, aby sa stavba mohla uskutočňovať bezpečne. O všetkých novozabudovaných stavebných výrobkoch musí stavebník pri kolaudácii predložiť doklad o zhode stavebného výrobku.

Opatrenia z hľadiska bezpečnosti práce a ochrane zdravia pri práci zabezpečí stavebník sám a jednotliví dodavatelia prác.

Priebeh stavebno-montážnych prác musí byť v súlade s výnosom SÚBP a SBÚ,     vyhl.   č.374/1990 Zb.: O bezpečnosti práce a technických zariadení  pri  stavebných prácach.

J. Zeleň, porasty:

Pri realizácii stavby nepríde k výrubu zelene.