Technická správa

Profesia :Stavebnotechnické riešenie

1. Búracie práce

Pred začatím stavby je potrebné uskutočniť demontáž opláštenia a paždíkov v mieste napojenia novej haly na jestvujúcu.Búracie a demontážne práce viď.výkres A-2..

2. Základy

Základy sú navrhnuté z betónu B20. Založenie  stĺpov haly  v rade 5 bude na hrane podlahovej dosky hr.200mm.Preto musí byť hala založená v tomto rade na samostatných  betónových pätkách  v rade 5B,ktoré  budú mať pôdorysné rozmery 900x700.Hĺbka založenia je min.700mm pod upravený terén.Horná hrana pätiek bude premenná a bude sledovať spád hornej hrany podlahy.Založenie ostatných  halových stĺpov bude priamo na jestvujúcu želb.dosku.

3. Zvislé konštrukcie

Nové obvodové  betónové murivo(obvodové sokle premennej výšky) po obvode uzatvára priestor zvislých obvodových plechových stien, je  navrhnuté ako  monolitická stienka,ktorá má hornú hranu +0,300m Má šírku 400 a 300mm.Stienka je kotvená do želb.dosky prostredníctvom kotevných trnov ØR8 .Trny  budú do dosky  vlepené.

Obvodové steny haly tvoria trapézové pozinkované  plechy RAN 35/0,75 ,ktoré sú ukončené nad betónovou      stienkou       .   V stene v rade A sa nachádzajú dva  kusy otváravých vlysových dverí s rozmermi  4100x3200.

4.Zastrešenie

Zastrešenie RD  je navrhnuté pomocou trapézového plechu. Tvar strechy je

sedlový    so sklonom 8º. S výškou hrebeňa cca +4,67m a   okapov   na

+3,95m.  Nosnou časťou strechy  sú väznice,  ukotvené do   rámových priečlí.

Geometriu    strechy zabezpečujú strešné stužidlá.

5.Úprava povrchov

Opláštenie haly bude trapézovým pozinkovaným plechom.Samotná nosná OK bude          mať povrchovú úpravu viď.(tech .správa) statika.Povrchovú úpravu  soklov tvorí cementová omietka.

6.Podlahy

Hala využije jestvujúcu podlahu zberného dvora,ktorá je v spáde 1%.

7.Okná a dvere

Hala nebude mať žiadne okenné otvory.  V stenovom opláštení  v rade  A

sa    nachádzajú  dva kusy vlysových otváravých  oceľových vrát s rozmerom

4100mm x  3200mm..V krídlle vlysových vrát sú umiestnené jednokrídlové

dvere  900x2100mm.

8.Izolácie

Nebudú použité žiadne izolácie

9.Úprava okolia stavby

Po dokončení stavby nezastavané časti plochy  budú vrátené do pôvodného stavu

V Bratislave, 02.2020                                            Vypracoval :Ing.Marian Rímeš